# CARATTERISTICHE DELLA CARTA TOPOGRAFICA PROVINCIALE 1:10000 (CTP00).

Il progetto CTP00 riguarda la formazione della Carta topografica numerica alla scala 1:10.000 della Provincia Autonoma di Trento (PAT), in allineamento con i dati del Sistema Informativo Ambiente e Territorio (SIAT) acquisiti a partire dal ’92. Essa è inquadrata nel sistema geodetico WGS84 (implementazione europea ETRF89-European Terrestrial Reference Frame 1989) e rappresentata in coordinate piane UTM-WGS84, L’altimetria è riferita al mareografo di Genova 1942. Le quote ellissoidiche rilevate con GPS, sono state trasformate in ortometriche in base al modello di geoide PAT. Sebbene il progetto risalga al 1998, la CTP00 non è finalizzata al solo disegno tradizionale ma anche per essere la base di riferimento del SIAT.

La CTP00 è stata realizzata nel corso degli anni 2001-2007 in forma numerica con metodi aerofotogrammetrici sulla base di norme tecniche comuni a cura del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia autonoma di Trento (PAT). Il lavoro è stato suddiviso in tre lotti, assegnati con regolare gara a tre differenti Ditte, che hanno utilizzato in restituzione voli di epoche diverse ed, in generale, aggiornato i dati alla data di ricognizione. Tutti i prodotti cartografici  sono stati collaudati sia sotto il profilo geo-topo-cartografico che informatico. La tabella seguente riporta i dati essenziali di ciascun lotto:

| CTP00 | Superficie ha | Date volo | Data aggiorn. | N.sezioni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lotto1: Valli di Fassa, Fiemme e Cembra | 128.514,00 | 1.998 | 2.000 | 45 |
| lotto2: Valle dell’Adige, Valsugana e Primiero | 238.220,00 | 1998+2003 | 2.003 | 79 |
| lotto3: Trentino occidentale | 256.349,00 | 2.004 | 2.005 | 91 |

Di seguito si riportano le caratteristiche principali dei dati che la compongono.

## A) Carta tecnica raster e sua  georeferenziazione.

Per la facilità di impiego, la capacità di descrizione in bianco e nero accurata e per l’impossibilità di modificarne i contenuti, la Carta Topografica RASTER costituisce la base di riferimento ideale per la diffusione, la formazione e la stampa di cartografie tematiche. Essa è derivata dai dati vettoriali mediante procedure automatiche:

- ogni copertura è suddivisa in files il cui nome contiene il numero della sezione;

- le immagini sono ritagliate sul rettangolo d'ingombro del campo cartografico ED50, le zone comuni alle sezioni adiacenti sono perfettamente sovrapponibili;

- la copertura raster primaria è composta di 3 strati alla risoluzione di 1016 dpi (dimensione pixel 0,25 m):

  - planimetria (tutti gli elementi della carta ad eccezione delle curve di livello) ( PA<sezione>,

  - altimetria (curve di livello e valori curve direttrici) con le interruzioni necessarie a non coprire la sottostante planimetria ( AA<sezione>,

  - campiture piena degli edifici ( QA<sezione>;

- la copertura raster derivata alla risoluzione di 508 dpi (dimensione pixel 0,50 m) è strutturata come la primaria; media risoluzione ( PM<sezione>, AM<sezione>, QM<sezione>;

- il formato delle immagini TIFF (*.tif) B/N, con world file di georeferenziazione (*.tfw), è compatibile con le applicazioni CAD/GIS in uso presso la PAT (Autocad, ArcGIS 9.1, ArcInfo 7.3, ArcView 3.2, ecc.).

Le cartografie in formato raster contengono le informazioni necessarie alla georeferenziazione delle immagini. Ad esempio ad ogni file in formato TIFF (*.TIF), è associato un world-file in formato ASCII (*.TFW) con i coefficienti della trasformazione affine (X=A*x+B*y+C ; Y=D*x+E*y+F), da applicare per il passaggio da coordinate-immagine a coordinate-terreno, nell’ordine A, D, B, E, C, F. Ad esempio il contenuto dell'world file aa27080.tfw, associato all'immagine aa27080.tif è il seguente:

0.250

0.000

0.000

-0.250

697966.275

5158514.995

Si osserva che A ed E corrispondono alla dimensione del pixel e, a meno del segno, risulta A = E. Pertanto, poiché la risoluzione è 1016 dpi, il pixel equivale, in coordinate terreno, ad una superficie quadrata di lato 0,25... m. I coefficienti B e D sono entrambi a 0; l'immagine, infatti, deve solo essere traslata e scalata non ruotata. I coefficienti C e F rappresentano le coordinate UTM-WGS84 del primo pixel (in alto a sinistra) espresse in metri. E' opportuno notare, infine, che la posizione del primo pixel è al centro della cella, come indica la figura seguente:

## B) Files DXF: elenco delle classi.

I files DXF della CTP00 corrispondono alle sezioni alla scala 1:10000 taglio ED50 e sono strutturati per layers con i seguenti contenuti:

|  | COMUNICAZIONI |  |
| --- | --- | --- |
|  | Strade: |  |
| 10101 | Ciglio di strada asfaltata larga più di 7 metri | ln |
| 10141 | Ciglio di strada asfaltata larga fino a 7 metri | ln |
| 10102 | Ciglio di strada non asfaltata larga più di 7 metri | ln |
| 10142 | Ciglio di strada non asfaltata larga fino a 7 metri | ln |
| 10103 | Sentiero - mulattiera | ln |
| 10104 | Ciglio di strada in costruzione | ln |
| 10105 | Ciglio di strada in disuso | ln |
| 10106 | Spartitraffico - linea di mezzeria | ln |
| 10107 | Accesso | ln |
| 10108 | Ponte - viadotto | ln |
| 10109 | Ponticello | si |
| 10110 | Guado | ln |
| 10111 | Passerella pedonale | ln |
| 10112 | Sottopassaggio | ln |
| 10113 | Muri d'ala | ln |
| 10114 | Tracciato in galleria | ln |
| 10137 | Ciglio di strada forestale non asfaltata | ln |
| 10115 | Passo - valico | si |
| 10116 | Cippo chilometrico | si |
| 10139 | Stazione di servizio | si |
|  | Ferrovie: |  |
| 10117 | Linea ferroviaria a trazione autonoma | ln |
| 10118 | Linea ferroviaria a trazione elettrica | ln |
| 10118 | Linea ferroviaria a trazione elettrica (simbolo) | si |
| 10119 | Linea ferroviaria in costruzione | ln |
| 10120 | Linea ferroviaria in disuso | ln |
| 10121 | Scartamento ridotto - funicolare | ln |
| 10122 | Passaggio a livello | ln |
| 10123 | Piattaforma girevole | pl |
|  | Piste da sci ed Impianti a fune: |  |
| 10124 | Funivia - cabinovia - seggiovia | ln |
| 10124 | Funivia - cabinovia – seggiovia (simbolo) | si |
| 10125 | Sciovia - skilift | ln |
| 10125 | Sciovia – skilift (simbolo) | si |
| 10136 | Pista da sci | pl |
| 10136 | Pista da sci (simbolo) | si |
|  | Vestizione: |  |
| 10126 | Molo - pontile - banchina | ln |
| 10127 | Pista aeroportuale | ln |
| 10128 | Faro, Fanale | si |
| 10129 | Scalinata | ln |

|  | EDIFICI ED ALTRE STRUTTURE |  |
| --- | --- | --- |
|  | Edifici: |  |
| 10201 | Edificio civile, sociale, amministrativo | pl |
| 10202 | Edificio industriale, commerciale; Capannone | pl |
| 10203 | Edificio di culto; Campanile | pl |
| 10203 | Edificio di culto (simbolo) | si |
| 10204 | Edificio in costruzione | pl |
| 10206 | Corpo aggettante; Portico; Loggiato | pl |
| 10207 | Baracca | pl |
| 10208 | Tettoia, Pensilina; Lucernaio | pl |
| 10209 | Tendone pressurizzato | pl |
| 10210 | Serra stabile | pl |
| 10211 | Casello; Stazione ferroviaria; Fermata | pl |
| 10212 | Centrale; Sottostazione; Cabina elettrica | pl |
| 10212 | Centrale; Sottostazione; Cabina elettrica (simbolo) | si |
| 10215 | Capannone vivaistico | pl |
| 10216 | Stalla; Fienile; Allevamento | pl |
|  | Vestizione: |  |
| 10205 | Edificio semidiroccato – rudere | ln |
| 10214 | Linea campo sportivo | ln |
| 10221 | Gradinata | ln |
| 10213 | Monumento | si |
| 10217 | Torre – ciminiera | si |
| 10218 | Silos | si |
| 10219 | Croce isolata – tabernacolo | si |
| 10220 | Croce di cimitero | si |
| 10224 | Sito archeologico | si |

|  | IDROGRAFIA |  |
| --- | --- | --- |
|  | Corsi d’acqua: |  |
| 10301 | Corso d'acqua rappresentabile | ln |
| 10301 | Corso d'acqua rappresentabile (freccia) | si |
| 10302 | Corso d'acqua non rappresentabile | ln |
| 10302 | Corso d'acqua non rappresentabile (freccia) | si |
| 10303 | Scolina - Canaletta irrigua | ln |
| 10316 | Corso d'acqua sotterraneo | ln |
| 10316 | Corso d'acqua sotterraneo (freccia) | si |
| 10319 | Condotta forzata scoperta | ln |
| 10320 | Condotta forzata sotterranea | ln |
| 10323 | Impluvio | ln |
|  | Corpi idrici: |  |
| 10304 | Lago - isola lacustre - isola fluviale | pl |
| 10305 | Mare (linea di costa) isola | pl |
| 10306 | Palude - stagno - torbiera | pl |
| 10306 | Palude - stagno – torbiera (essenza) | si |
| 10311 | Vasca – piscina | pl |
|  | Acquedotti e Collettori: |  |
| 10307 | Collettore principale | ln |
| 10315 | Depuratore | ln |
| 10308 | Acquedotto | ln |
| 10309 | Manufatti di acquedotto | pl |
| 10312 | Fonte - sorgente | si |
| 10313 | Pozzo | si |
| 10324 | Presa di acquedotto | si |
| 10325 | Serbatoio di acquedotto | si |
|  | Vestizione: |  |
| 10314 | Cascata - Pescaia - Briglia | ln |
| 10317 | Diga sommità | ln |
| 10318 | Diga piede | ln |
| 10310 | Fontana - vasca | si |

|  | INFRASTRUTTURE |  |
| --- | --- | --- |
|  | Supporti: |  |
| 10401 | Palo di linea elettrica | si |
| 10402 | Traliccio | si |
| 10409 | Antenna per telecomunicazioni | si |
|  | Linee: |  |
| 10403 | Linea elettrica | ln |
| 10404 | Metanodotto interrato | ln |
| 10405 | Metanodotto sopraelevato | ln |
| 10408 | Teleferica per materiali | ln |

|  | ELEMENTI DIVISORI E DI SOSTEGNO |  |
| --- | --- | --- |
| 10501 | Muri divisori | ln |
| 10502 | Recinzioni - filo spinato - staccionate - cancelli | ln |
| 10503 | Siepi | ln |
| 10504 | Muri a secco | ln |
| 10505 | Bastioni - muro di città | ln |
| 10506 | Muri di sostegno (testa) | ln |
| 10507 | Muri di sostegno (piede) | ln |
| 10508 | Barriera paravalanghe | ln |

|  | FORME TERRESTRI |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vestizione lineare: |  |
| 10601 | Scarpata - calanco (testa) | ln |
| 10602 | Scarpata - calanco (piede) | ln |
| 10603 | Argine (testa) | ln |
| 10604 | Argine (piede) | ln |
| 10614 | Trincea | ln |
|  | Vestizione poligonale: |  |
| 10607 | Roccia | pl |
| 10608 | Sabbia - ghiaione | pl |
| 10609 | Ghiacciaio - nevaio | pl |
| 10613 | Morena | pl |
|  | Grotte e Cave:: |  |
| 10605 | Grotta (ad imbocco orizzontale) | si |
| 10606 | Grotta (ad imbocco verticale) | si |
| 10611 | Cava attiva | si |
| 10612 | Cava dimessa | si |

|  | VEGETAZIONE |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vestizione lineare: |  |
| 10701 | Limite di coltura | ln |
| 10702 | Limite di bosco | ln |
| 10703 | Aiuola verde | ln |
| 10705 | Filare di alberi | ln |
| 10706 | Filare di vite | ln |
| 10707 | Filare di olivo | ln |
| 10708 | Filare di frutteto | ln |
|  | Vestizione poligonale: |  |
| 10710 | Orto – vivaio | pl |
| 10711 | Vigneto | pl |
| 10712 | Oliveto | pl |
| 10713 | Frutteto | pl |
| 10714 | Bosco | pl |
|  | Alberi isolati ed essenze: |  |
| 10704 | Albero isolato | si |
| 10715 | Albero da frutto | si |
| 10716 | Olivo | si |
| 10717 | Vite | si |
| 10718 | Vivaio - orto | si |
| 10719 | Mughetto | si |
| 10720 | Abeti | si |
| 10721 | Pini | si |
| 10722 | Pino cembro | si |
| 10723 | Quercia - Carpino Nero - Orniello | si |
| 10724 | Faggio | si |
| 10725 | Castagno - Robinia | si |
| 10726 | Larice | si |
| 10727 | Bosco misto | si |
| 10728 | Altre latifoglie | si |
| 10729 | Arbusteto - Ontaneto | si |
| 10730 | Pascolo nudo o alberato | si |
| 10731 | Pascolo misto | si |
| 10732 | Frutti di bosco | si |

|  | OROGRAFIA |  |
| --- | --- | --- |
|  | Curve di livello: |  |
| 10801 | Curva direttrice | ln |
| 10802 | Curva ordinaria | ln |
| 10803 | Curva ausiliaria | ln |
| 10804 | Curva direttrice di determinazione incerta | ln |
| 10805 | Curva ordinaria di determinazione incerta | ln |
| 10810 | Valore della curva direttrice | tt |
|  | Piano quotato: |  |
| 10806 | Quota al suolo | si |
| 10811 | Valore della quota al suolo | tt |
|  | Breaklines: |  |
| 10812 | Linea di rottura del terreno | ln |

|  | VARIE |  |
| --- | --- | --- |
|  | Reti geodetiche e Linee di livellazione: |  |
| 10906 | Vertice Trigonometrico IGM | si |
| 10907 | Vertice Trigonometrico Regionale | si |
| 10908 | Punto d'Appoggio Fotografico | si |
| 10910 | Caposaldo di livellazione PAT | si |
| 10911 | Caposaldo di livellazione IGM | si |
| 10912 | Riferimento del punto noto | tt |
|  | Varie: |  |
| 10913 | Riferimento Toponimo a margine | si |

|  | TOPONOMASTICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | Corredo toponomastico: |  |
| 10002 | Scritta del corredo toponomastico | tt |

|  | CAMPITURE |  |
| --- | --- | --- |
| 10951 | “edifici civili” (V01) | piena |
| 10952 | “edifici industriali” (V02) | ln |
| 10953 | “edifici di culto” (V03) | piena |
| 10954 | “baracche” (V04) | ln |
| 10955 | “tettoia, pensilina, traliccio, ecc.” (V05) | ln |
| 10956 | “casello, stazione ferroviaria” (V06) | ln |
| 10957 | “capannone vivaistico” (V07) | ln |
| 10958 | “stalla, fienile, allevamento” (V08) | ln |